MEMORIAL DESCRITIVO 022/2022

OBRA: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: CACARIA – PIRAI-RJ

## OBJETO:

A presente especificação técnica trata da Obra de Recapeamento de Pavimentação Cacaria – Pirai-RJ.

## CONDIÇÕES PRELIMINARES:

- Será procedida periódica remoção de entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer das obras. Todo transporte de entulho será executado pela Empresa Contratada e deverá atender às normas determinadas pela Contratante.

- Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Contratada todas as providências correspondentes às instalações provisórias da obra, tais como instalações destinadas a depósitos de materiais e ferramentas.

- Caberá também à Empresa Contratada, o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos, maquinaria, etc., necessários para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade.

- Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes especificações e quaisquer alterações das mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante consulta prévia, por escrito, à Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

- A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT, bem como às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

- Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo recusados pelas Fiscalizações materiais não especificados. Os serviços imperfeitos deverão ser prontamente refeitos às expensas da Empresa Contratada.

- A contratada será responsável por danos causados a terceiros, com a reparação aos estragos porventura causados ao imóvel e seus bens, usando-se para tais materiais iguais aos danificados e mão de obra especializada.

- A contratada se obrigará a cumprir as exigências da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com relação a apresentação dos projetos das instalações, porventura exigidos.

- A contratada se obrigará a cumprir as exigências da Contratante com relação ao desenvolvimento da obra, permanência de pessoal, horários de trabalho, entrada e saída de materiais e entulhos, etc.

- A retirada e entulhos e materiais porventura já existentes no local da obra ficará ao encargo da Contratada, com devida presteza, de modo a não atrasar a execução dos serviços especificados. No caso de materiais, os mesmos serão removidos para local a ser determinado pela fiscalização.

- A contratada não poderá subempreitar a terceiros a totalidade dos serviços, podendo, entretanto, fazê-lo parcialmente. Continuará, porém, a responder direta e exclusivamente perante a Contratante.

- Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes especificações e plantas, será selecionado sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

01.0 – RECAPEAMENTO

01.1 – TRANSPORTE DE CARGA

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 20 km/h, em caminho basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8T.

01.2 – BASE OU SUB-BASE

Base ou sub-base estabilizada de agregado siderúrgico (escória de aciaria), mistura em usina, inclusive fornecimento dos materiais, exclusive transporte da mistura, medida após compactação.

01.3 – CONCRETO ASFÁLTICO

Concreto asfáltico, usinado á quente, importado de usina, de acordo com as determinações especificadas pela Prefeitura-RJ, inclusive todos os materiais(massa fina),exclusive o transporte da usina para a pista, custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e compactação, considerando uma produção de 2.000t/mês.

01.4 – CONCRETO ASFÁLTICO

Concreto asfáltico, usinado à quente, considerando apenas o espalhamento manual e compactação mecânica, para uma produção de usina de 2.000t/mês.

01.5 – PINTURA DE LIGAÇÃO

Pintura de ligação, de acordo coma s “instruções para execução”, do DER – RJ.

01.6 – TRANSPORTE DE CARGA

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 30 km/h, em caminho basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8T.

COMPLEMENTO:

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação;

Todo entulho deverá ser removido pela Contratada;

Toda obra deverá ser executa dentro das normas vigentes.

Elisabete Amorim Pereira Brandão

ARQUITETO I

Matrícula: 11671